## Slide 1
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕФТЯНЫХ СКВАЖИН
НЕФТЕКАМСК 2020 г.

## Slide 2
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
В настоящее время при обустройстве нефтяных месторождений,
как правило, применяется однотрубная герметизированная
система нефтесбора.
Вместе с тем, затрубное давление через давление газовой шапки и динамический уровень связано с забойным давлением, и его высокие значения в конечном счете ограничивают реализацию потенциала скважин.
Один из неизбежных минусов такой системы – высокие линейные давления, величина которых зависит от протяженности системы
и от давления в центральном пункте сбора нефти.
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-КОМРЕССОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТКАЧКИ
ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ГНО И УВЕЛИЧЕНИЯ КИН
03.12.2015
Инженерная практика №12/2015

## Slide 3
УСТАНОВКА
Обеспечивает рост добычи нефти из действующих скважин за счет:
увеличения депрессии на пласт и увеличения коэффициента наполнения скважинного насоса
Патенты РФ:
№ 2627797
№ 2630490

## Slide 4
2. Технологические факторы
Повышение давления
сепарированного газа
в затрубном пространстве
приводит к снижению притока
нефти из пласта в скважину.
Давления сепарированного
газа не достаточно для
его перепуска в коллектор
через обратный клапан.
ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНО-КОМРЕССОВЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ ОТКАЧКИ
ГАЗА ИЗ ЗАТРУБНОГО ПРОСТРАНСТВА СКВАЖИН С ЦЕЛЬЮ
ОПТИМИЗАЦИИ РАБОТЫ ГНО И УВЕЛИЧЕНИЯ КИН
03.12.2015
Инженерная практика №12/2015
1. Геолого-технические факторы
Выделение растворенного газа
из нефти ниже приема насоса.
Сепарация газа на приеме насоса
и его скопление в затрубном
пространстве.
ПРИЧИНЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ РОСТ ДЕБИТА

## Slide 5
ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ РОСТ ДЕБИТА
Скопление сепарированного газа в затрубном пространстве скважины при повышенных давлениях в сборном коллекторе проводит к снижению депрессии на пласт и снижению притока нефти к забою скважины.
Ухудшаются условия работы погружного насоса из-за «отжатия» динамического уровня, снижения подачи и последующего срыва работы насоса вследствие входа большого количества газа
в его приемную часть.
Для отбора газа из затрубного пространства скважин требуется его компримирование.
Известные типы применяемого оборудования для этих целей малоэффективны из-за недостаточных давлений нагнетания газа или обладают высокой стоимостью
(импортные компрессоры).

## Slide 6
Показатель возможного среднего увеличения добычи нефти
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
10 974,8 руб. в сутки
Ожидаемый экономический эффект при увеличении добычи
7 т.
ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
3 950,9 тыс. руб. в год
В расчете на 1 скважину:

## Slide 7
В ПАО «Оренбургнефть» были проведены опытно-промышленные испытания малогабаритной электрической блочной мобильной компрессорной установки.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКАЧКИ ГАЗА ИЗ СКВАЖИНЫ
03.12.2015
Инженерная практика №12/2015

## Slide 8
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТКАЧКИ ГАЗА ИЗ СКВАЖИНЫ
По данным ПАО «НК «Роснефть» в ходе проведения испытаний импортных поршневых компрессоров подтверждены преимущества применения технологии откачки газа из скважины.
ГРАФИКИ СОСТАВЛЕНЫ НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СТАТЬИ

## Slide 9
Импортных поршневых
компрессоров
- Высокая стоимость.
- Высокая вероятность
попасть под санкции.
- Недостаточное давление
на выходе компрессора
Российских
вакуумных насосов
- Невысокое давление нагнетания.
- Недостаточная подача для
куста или группы скважин.
- Необходимость в операторе
по обслуживанию.
Подвесных поршневых
компрессоров
- Недостаточная
производительность
- Увеличение нагрузки на
колонну штанг
- Малый межремонтный
период работы
ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЕ

## Slide 10
«КАМАТРОН» - УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
Конструкция компрессора основана на применении автономного насоса с жидким поршнем для периодического вытеснения накопленного газа из компрессионной емкости в коллектор.
Позволяет снижать давление в затрубном пространстве
до 0,1 МПа при дебите скважины по нефти до 15 куб.м/сут.
и газовом факторе до 40 куб.м/тн.

## Slide 11
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
- способ эксплуатации скважины не влияет на
технологию отбора газа;
- возможность регулирования объемов отбора
давления и нагнетания газа;
- простота и высокая надежность работы оборудования;
- возможность снижения давления газа в затрубном
пространстве скважины до атмосферного значения;
- давление нагнетания откачиваемого газа
в коллектор более 4 МПа;
- возможность автономной работы установки,
без дополнительного персонала.

## Slide 12
СТЕНДОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
Проверка режимов аварийной остановки
Подтверждение заявленных рабочих характеристик
Проверка режимов аварийной остановки

## Slide 13
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Ожидаемые показатели на опытно-промысловых испытаниях:
Номинальная производительность установки, м3/мин. (откл. ±10 %) - 0,1;
Конечное давление сжатого газа, МПа (кгс/см2), не более – 4,0 (40);
Установленная мощность, кВт - 8,5 (7,5±11%);
Увеличение коэффициента подач и наполнения насосов, в среднем на 25%;
Фактические показатели динамического уровня в начальный период вакуумирования увеличивается на 13,5%, затем темп увеличения динамического уровня снижается, динамический уровень обычно повышается в пределах 60-300 м;
Прирост дебита нефти в среднем:
по Урало-Поволжью - на 2-6 т/сут, по Западной Сибири - на 8-12 т/сут.

## Slide 14
Возможность выбора требуемых комплектаций:
Мощность потребляемая, кВт
Давление на выходе, МПа
Тип насоса
Обороты электродвигателя, мин.ˉ¹
Подача газа, нм³/час *
Модификация установки
Параметр
1
2
3
4
5
4,5 - 7.5
4,0
900 - 2500
6,0 - 15,0**
Индивидуальная
13,0 - 52,0
4,0
ЭЦН5А
2 800
25 - 70
Групповая
НШ
* Производительность установок приведена для атмосферного давления в затрубье
** Подбирается под объект изменением марки насосов и оборотов привода
ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Slide 15
УДАЛЕННЫЙ МОНИТОРИНГ РАБОТЫ
Сохранять данные во внутренней памяти *
Передавать данные на сервер Заказчика по каналам GPRS. * ​
Осуществлять удаленный контроль работы установки **
* - перечень и объем данных ​определяется количеством доп. датчиков
** - в т.ч. дистанционную остановку.
Дополнительные модули позволяют

## Slide 16
УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Предлагаемые ООО «Каматрон» технологические решения одно и двухтактного вытеснения газа учитывают возможности выпускаемых промышленностью насосов для перекачки жидкости (патенты РФ № 2627797, № 2630490).
В июне 2020 г. подана заявка на получение патента («Установка для откачки попутного газа из затрубного пространства группы нефтяных скважин в нефтесборный коллектор»).
Запатентованная технология позволяет снижать давление в затрубном пространстве до 0,1 МПа и газовом факторе до 40 куб.м/тн.

## Slide 17
ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРИСКВАЖИННОГО СЕПАРАТОРА
Совокупность создания внутрискважинного сепаратора и отбора газа из затрубного пространства установкой «Каматрон» позволяет существенно увеличить добычу нефти с высоким газовым фактором.
Возможные объекты для создания искусственного сепаратора газа:
при строительстве новых скважин бурением
пилотного ствола;
- при реконструкции существующих скважин строительством бокового ствола;
- в действующих скважинах строительством кармана достаточного диаметра, в который спускают УЭЦН.

## Slide 18
Увеличение дебита путем отбора затрубного газа
Скопление сепарированного газа в затрубном пространстве скважины при повышенных давлениях в сборном коллекторе проводит к снижению притока нефти к забою скважины
обратный клапан
давление затрубья
давление коллектора
давление затрубья
давление коллектора
давление затрубья
давление коллектора
компрессор
в компрессор
из компрессора
Снижение давления в затрубном пространстве компримированием.

## Slide 19
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Новое технологическое решение для отбора газа из затрубного пространства скважин;
Выгодное предложение для перспективного инвестиционного проекта;
Экономически эффективное решение для повышения рентабельности эксплуатации разрабатываемых месторождений.
Установка «КАМАТРОН» - это:
СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

## Slide 20
ООО «КАМАТРОН»
Республика Башкортостан
г. Нефтекамск, ул. Монтажная, д.18
+7 (347) 262-70-67;
+7 927 236 98 80
info@kamatron.ru
kamatron.ru